## Slide 1: Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM KÉZIKÖNYV
Szerkesztette: Szolnoky Tamás
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
Projekt azonosítója: 1924493826
2023. december 31.

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Bevezetés 3.
A GRANOFARM innovációs operatív csoport bemutatása 4.
Az Európai Innovációs Partnerség (EIP AGRI) jelentősége 5.
A precíziós szerves-tápanyagutánpótlási technológia 6.
kifejlesztésének fontosabb állomásai
Termésnövelő anyagok helyzete, tulajdonságai 8.
Alapanyag megválasztása 14.
Kopásállóság, száraz leforgatási próba, vizsgálati 17.
eredmények
Félüzemi és üzemi termesztési kísérletek megvalósítása, 24.
2020-2022
Nyilvánosság és tájékoztatás 33.
Agrártámogatások: AKG, AÖP, ÖKO 39.
Kapcsolatfelvétel 43.

## Slide 3: Bevezetés
A megváltozott gazdasági környezet, az energiaárak drasztikus megemelkedése új kihívások elé állította az agráriumot Európa szerte a tápanyagutánpótlás és trágyázás terén.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékekből nyert korszerű termésnövelő anyagok, trágyaszerek jelentősége folyamatosan nő. Hazánk jelentős kiaknázható biomassza alapanyag kapacitással rendelkezik az állattartás, élelmiseripar, biogáz üzemek révén.
A termésnővelő anyagok forgalmazását és felhasználását közösségi szinten szabályozó 2019/1009 EK rendeletben olyan szerves alapú funkció szerinti kategóriák szerepelenek: szilárd szerves trágya. folyékony szerves trágya, szilárd szerves-ásványi trágya, folyékony szerves-ásványi, szerves talajjavító anyagok.
A 2018-baan megalakult GRANOFARM innovációs operatív csoport célja a pelletált és granulált termésnövelő anyagok: szerves trágya, talajkondicionáló készítmények hatékony és gazdaságos kijuttatása a, a szántóföldi kultúrák fenntartható trágyázása vetéssel egy menetben.

## Slide 4: GRANOFARM EIP AGRI csoport
GRANOFARM EIP AGRI csoport munkája 2019. augusztus 1-én indult el azzal a céllal, hogy a biomassza alapú granulált és pelletált szerves trágya készítmények minél hatékonyabban, közvetlenül magágy mellé bedolgozva szolgálják a kapás növények szerves-tápanyag utánpótlását, kiegészítő trágyázását a vetéstől egészen a betakarításig.
GRANOFARM innovációs csoport tagjai: Agrogeo Kft. (konzorcium vezető), Kósa Ferenc László szaktanácsadó, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,Czakó Szabolcs János, Kalmár Ferenc, Sági Márk gazdálkodók.

## Slide 5: Innovációs operatív csoportok, EIP AGRI
Az Európai Innovációs Partnerség (EIP AGRI), az innovációs operatív csoportok támogatásának célja az agár-innováció, a fenntartható gazdálkodás megvalósítása kutatóhelyek, tanácsadók, szaktanácsadók, gazdálkodók együttműködésével.
Célkitűzés: versenyképes és fenntartható agrárgazdálkodás és erdészet előmozdítása, összhangban a gazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú természeti erőforrásokkal.
2014-2020 közötti ciklusban 75 operatív csoport kapott támogatást.

## Slide 6: A precíziós szerves-tápanyagutánpótlási technológia kifejlesztésének fontosabb állomásai
1. Pelletált szerves trágya készítmények minősítése: 2019-2020
2. Száraz leforgatási próbák megvalósítása: 2020-2021
3. Szántóföldi növénykísérletek és tesztek megvalósítása: 2020-2022
Precíziós szerves-tápanyag utánpótlás – vizvisszatartást szolgáló technológiák komplex alkalmazása: 2019-2023

## Slide 7: A precíziós szerves-tápanyagutánpótlás célja
Szántóföldi kultúrák, legfőképpen kapás növények vetéssel egy menetben végzett kiegészítő szerves-tápanyag utánpótlása.
Forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező pelletált vagy granulált szerves trágya, talajkondicionáló termékek hatékony, közvetlenül magány mellé kijuttatása.

## Slide 8: Termésnövelő anyagok helyzete, tulajdonságai
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 9: Termésnövelő anyagok: szerves trágya, talajkondicionáló készítmények a 36/2006 (V. 18.) FVM rendelet tükrében
Engedélyköteles szerves trágya: „a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, növényi vagy állati eredetű szerves anyagból iparilag feldolgozott, meghatározott beltartalmú termésnövelő anyag”.
Talajkondicionáló készítmény: „a talaj fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságaira kedvezően ható, iparilag előállított termésnövelő anyag”.

## Slide 10: Termésnövelő anyagok helyzete hazánkban számszerűsített formában
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal termésnövelő anyagokat magában foglaló adatbázisban a 2011-2022 között nyilvántartott adatok alapján: (https://portal.nebih.gov.hu/
251 különböző szerves trágya kategóriába sorolt terméket, termékcsaládot tartanak nyilván a 2011-2022 közötti időszakot tekintve.
Granulált szerves trágya vagy szerves és ásványi anyagokkal dúsított mikrogranulált műtrágya: 8 db.
12 pelletált szerves trágya terméket találtunk a pellet kulcsszóval végzett keresés révén.
Granulátum kulcsszóval végzett keresés alapján 5 különböző terméket/termékcsaládot különböztetünk meg.

## Slide 11: Pelletált, granulált termésnövelő anyagok meghatározó tulajdonságai 1. táblázat
Szempontok | Jelentősége
Jogszabályi környezet, termékek besorolása | A 36/2006. (V.18.) rendelet alapján engedélyköteles szerves trágya, továbbá talajkondicionáló anyag pl. fahamu, huminsav kiegészítésével. A 2019/1009 EK rendelet alapján szilárd szerves trágya: tartalmaznia kell legalább a következő garantált elsődleges makroelemek egyikét: nitrogén (N), foszfor-pentoxid (P2O5) vagy kálium-oxid (K2O). A szerves-szén tartalomnak meg kell haladnia a 15 tömeg %-ot.
Biomassza alapanyag: döntően állati trágya előkezelése, feldolgozása A mezőgazdasági biogáz üzemekben a fázisszétválasztás után keletkező szilárd fázis értékes alapanyagként szolgál. | Szárítást követően pelletálás, részleges komposztálást + szárítás + pelletálás, megfelelő humifikációs index eléréséig komposztálás + szárítás +pelletálás

## Slide 12: Pelletált, granulált termésnövelő anyagok meghatározó tulajdonságai 2. táblázat
Szempontok | Jelentősége
Mechanikai tartósság (Du %) | A hazai és közösségi jogszabályi környezetben nem jelenik meg, ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a termék állagát, annak megóvását a gyártástól egészen a termőföldön való kijuttatásig. Előnyösen ennek értéke 97 % felett van.
A készítmény feltáródása, mineralizációja | A komposztálás folyamat időtartamának növelése biztosítja a stabil humuszanyagok felépítését, hosszabb hatástartam elérését. A pellet prés matrica típusa, furat kialakításával, annak geometriájával tudjuk szabályozni a legyártani kívánt végtermék keménységét, az aggregátum méretét és profilját.
Szén, nitrogén, foszfor, kálium veszteség talajba munkálást követően | Megfelelő érettségi fok elérésig végzett irányított komposztálás jelentősen csökkenti a tápelemek kimosódásának kockázatát.

## Slide 13: Pelletált, granulált termésnövelő anyagok meghatározó tulajdonságai 3. táblázat
Szempontok | Jelentősége
Gyártáshoz felhasznált energia | A földgáz árának megemelkedése előnyhöz juttatja a mezőgazdasági biogáz üzemekben keletkező erjesztési maradékanyagot, amely a helyben keletkező hulladékhő, gázmotor füstgáz hőjének hasznosításával új alternatívát nyer.
Térfogattömeg - kijuttatás | A pelletált szerves trágya készítmények térfogattömege 450-600 kg/m3 között szóródik, mindez előrejelzi, hogy a műtrágyák kijuttatásához képest jóval nagyobb befogadó kapacitású tartály felépítményre van szükség repítőtárcsás és szemenkénti vetőgépek esetén egyaránt.
Kiszórás – gépesítés | Repítőtárcsás műtrágyaszóróval és/vagy szemenkénti vetőgép műtrágya sorszóró adapterrel

## Slide 14: Alapanyag megválasztása
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 15: Alapanyag megválasztása – mezőgazdasági biogáz trágya
A csigapréssel leválasztott szilárd fázis szárazanyag tartalma eléri a 20-25 tömeg-ot.
A biogáz trágyák kiváló tápelem készlettel rendelkeznek, növényi és állati eredetű összetevőket egyaránt tartalmaznak, foszfor készletük kimagasló.
Az anaerob fermentációnak köszönhetően a fertőzőképességük jelentősen lecsökken.
Aerob stabilizációval, komposztálással a csírázásgátló hatású vegyületek koncentrációja minimálisra csökkenthető.
A mezőgazdasági biogáz üzemekben a feldolgozáshoz szükséges termésnövelő anyag előállításához szükséges megújuló energia rendelkezésre áll villamos áram, hőenergia formájában.

## Slide 16
Mezőgazdasági biogáz trágya (erjesztési maradékanyag) feldolgozása
  Szilárd fázis kinyerése csigapréssel
  Szárazanyag tartalom: legalább 20 tömeg %
  Összes szervesanyag tartalom:
  legalább 50 tömeg % szárazanyagra vonatkoztatva
  Összes szerves szén taralom: legalább 25 % szárazanyagra vonatkoztatva
Pelletált végtermék
98 % feletti Du index, kopásállóság
4*4 és 6*6 mm-es pelletek
  A bevizsgált pelletált szerves trágya készítmények kopásállósága:
  80,85-97,5 %
Notes: 16
16

## Slide 17: Kopásállóság, száraz leforgatási próba, vizsgálati eredmények
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 18: Kopásállóság - mechanikai tartósság
A GRANOFARM csoport nagy figyelmet szentelt a termésnövelő anyagokok belül a pelletált és granulált készítmények mechanikai tartósságának vizsgálatára.
A pelletált és granulált szerves, szerves-ásványi trágyák, talajkondicionáló készítmények raktározása, átrakása, szórógépbe való juttatása során jelentős felaprózódás következhet be, ezért kulcsfontosságú a megfelelő kopásállóság – mechanikai tartósság elérése.
Mechanikai tartósság mérése az MSZ EN 15210-1-2:2011 – Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek mechanikai tartósságának meghatározása című nemzetközi szabvány alapján valósult meg.
A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalát és felhasználását szabályozó 36/2006 (V.18.) FVM rendelet és a 2019/1009 EK rendeletek nem tartalmaznak előírást a pelletált vagy granulált szerves, szerves-ásványi trágyák mechanikai tartósságára.

## Slide 19: A GRANOFARM csoport által bevizsgált szerves trágya és talajkondicionáló készítmények kopásállósága
Készítmények | Kopásállóság (%)
Mezőgazdasági biogáz trágya jelentős mennyiségű szalma felhasználásával | 81,38
100 % baromfi trágya | 97,52
Komposztált mezőgazdasági biogéz trágya bevonattal, kísérleti gyártás | 97,47
Komposztált mezőgazdasági biogáz trágya bevonat nélkül, kísérleti gyártás | 94,03
Baromfitrágya pellet | 88,53
Szárított és pelletált marhatrágya | 96,16
Kísérleti készítmény, baromfitrágyából nyert pellet bevonattal, kísérleti előállítása | 89,19
Komposztált és pelletált vágóhídi melléktermék+trágya | 93,88
Komposztált és pelletált mezőgazdasági biogáz trágya | 93,00

## Slide 20: Kopásállósági – mechanikai tartóssági vizsgálati eredmények
Termék megnevezés | Kopásállóság (%)
Pelletált szarvasmarha trágya | 97,43
1-2 mm, pelletált baromfi trágya | 50,15
2-5 mm, pelletált baromfi trágya | 80,84
Talajkondicionáló-1 | 94,03
Talajkondicináló-2 | 88,53
Talajkondicionáló-3 | 96,16
A vizsgálati eredmények alapján leszögezhető, hogy a kopásállósági értékek jelentős szórást mutattak az 50-98 %-Du % intervallumon belül.

## Slide 21: Száraz leforgatási próba jelentősége
Száraz leforgatási próba 6-soros szemenkénti vetőgép műtrágya sorszóró berendezés tesztelése, 2020
Felhasznált alapanyagok mérlegelése a leforgatási próba előtt, a leforgatást követően, 2020

## Slide 22: A száraz leforgatási próba eredményei
A száraz leforgatási próba célja, hogy összehasonlítsuk a standard piaci forgalomban lévő marhat- és baromfi trágyából nyert pelletált szerves trágya termékkel a mezőgazdasági biogáz trágyából nyert 4 és 6 mm-es kísérleti készítményeket.
A 4*4 és 6*6 mm-es pelletált készítmények a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem laboratóriumában készültek.
A vizsgálat során 160 m megtett távolságon belül 20-es szakaszonként vizsgáltuk a leforgatott pellet tömegét a háromféle készítménynél.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy átlagban a 4 mm-es pelletből folyt keresztül több (0,6 kg) a vetőgépen. A 6 mm-es pellet (0,54 kg) és a kontrollként használt szarvasmarha trágya pellet (0,5 kg) hasonló eredményeket mutatott.
A 4 és 6 mm-es pellet szakaszonként kijuttatott mennyiségei mutatták a 3 minta közül a kisebb szórást (0,089), bár az eltérés nem tekinthető jelentősnek a harmadik mintához képest.

## Slide 23: A száraz leforgatási próba eredményei 2021-ben
Chart: 100 m megtett szakaszon leforgatott pelletált készítmény tömege 1 adagoló elemnél, 6-soros szemenkénti vetőgép, műtrágya sorszóró adapter Adatok kg-ban
| 4*4 mm-es kísérleti pelet | 6*6 mm-es kísérleti pelet | Kontroll: szarvasmarha trágya pellet
kg | 3 | 2.7 | 2.5

## Slide 24: Félüzemi és üzemi termesztési kísérletek megvalósítása, 2020-2022
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 25: Alaptrágyázás növényi és állati eredetű biomasszából nyert termésnövelő készítményekkel, növénykísérletek megalapozása
Növényi biomasszából nyert komposztok
Harmonikus tápanyag ellátás
Alacsony vízoldható sótartalom
Kiemelkedő humuszstabilitás
Jelentős kálium szolgáltató képesség.
Állati eredetű mellék-termékekből nyert komposztok, szerves trágya készítmények
Foszforban, nitrogénben gazdagabb a növényi eredetű komposztokkal szemben.
Nagyobb vízoldható sótartalom.
Higiénizáció jelentősége, patogén indikátorok nyomon követése.

## Slide 26: Pelletált szerves trágya készítmények alkalmazása vetéssel egy menetben
3-4 mm-es átmérővel rendelkező pelletált szerves trágya készítmények.
A pellet aggregátumok hosszának csökkentése, előnyösen 4*4, 6*6 mm-es aggregátumok kialakítása.
A pelletált szerves trágya készítmények térfogattömege 0,55-0,6 t/m3 szemben a műtrágyával, melynek esetében 1 közeli értékeket mérhetünk.
A műtrágya sorszóró befogadó kapacitásának növelése kulcsfontosságú az üzemszerű felhasználáshoz.
A kijuttatás áttételének optimalizálása, beállítása.

## Slide 27: Kísérletekben tesztelt 4*4 és 6*6 mm-es átmérőjű pelletált trágya
Alapanyaga: komposztált mezőgazdasági biogáz trágya (erjesztési maradékanyag).
Az alapanyag térfogattömege: 0,6 kg/dm3
pH: 6,5
Szárazanyag tartalom: 85 tömeg %
C/N aránya: 8
Összes nitrogén: 3,87 m/m % szárazanyagban
Összes P2O5: 6,5 m/m % szárazanyagban
Összes K2O: 1,73 m/m % szárazanyagban
Összes Ca: 8,1 m/m % szárazanyagban
Összes Mg: 1,0 m/m % szárazanyagban

## Slide 28: Félüzemi és üzemi termesztési kísérletek megvalósítása, 2020-2022
Alaptrágyázás
Homok, homokos vályog talajtípusokon,
Kukorica (Zea mays L.) tesztnövény, 340-350 FAO számmal
Forgatásos, forgatás nélküli alapműveelés
Alaptrágyázás: 5 t/ha dózisban komposztált mezőgazdasági biogáz trágya: szárazanyag tartalom összes szervesanyag legalább 50 tömeg %
Kiegészítő szerves-tápanyag utánpótlás vetéssel egy menetben
250-300 kg 4 mm átmérőjű pelletált szerves trágya kijuttatása vetéssel egy menetben
Vízvisszatartás fokozása talaj- és növénykondicionáló hatású készítmény alkalmazása vetés után, kelés előtt.
Az állomány fenológiai fázisainak nyomon követése multispektrális kamerával felszerelt drónnal.

## Slide 29: Alaptrágyázás komposztált mezőgazdasági biogáz üzemi trágyával (erjesztési maradékanyag): 2020-2022

## Slide 30: Vetéssel egy menetben pelletált szerves trágya kijuttatása, 2021-2022

## Slide 31: Fentarthatóságot szolgáló agrotechnikai elemek a szántóföldi növénytermesztésben
Agrotechnikai elem | Rövid leírás | Összhangban az Agrár Környezetgazdálkodási és Agro-Ökológiai Program prioritásaival (2023-2027)
Alaptrágyázás biomassza alapú termésnövelő anyaggal | Komposztált, aerob stabilizált mezőgazdasági biogáz trágya | Igen
Vetés, vetéssel egy menteben kiegészítő trágyázás pelletált/granulált szerves trágya készítménnyel | Előnyösen 4, legfeljebb 6 mm átmérő Legfeljebb 6 mm pellet hosszúság | Igen
Sorköz művelés, mechanikai gyomszabályozás | Sorköz kultivátor, gyomfésű alkalmazása | Igen
Multispektrális drón (UAV) alkalmazása | Fenológiai fázisok, nyomon követése, vegetációs indexek megállapítása | Igen
Talajmintavétel, talajok, felhasznált biomassza alapú termésnövelő anyagok biológiai aktivitásának jellemzése | Aerob cellulózbontó mikroorganizmusok, szabadon élő nitrogénkötők sejtszámának mérése egységnyi talajban | Igen
Talajnedvesség megőrzése | Engedélyezett talajkondicionáló készítmények vetéssel egy meneteben, vetés után – kelés előtt kijuttatás | Igen

## Slide 32: Vetéssel egy menetben a pelletált és granulált szerves trágyák kijuttatásának gyakorlati szempontjai
Szemenkénti vetőgép műtrágya sorszóró adapterrel
A pelletált szerves trágya készítmények átlagos térfogattömege: 500-550 kg/m3
Előnyösen legalább 3000 liter űrtartalmú műtrágya tartállyal
Kijuttatás, adagolás: maximum 300 kg/ha, közvetlenül a magágyhoz
Ellenőrzés: a vetőmaghoz hasonlósan száraz leforgatási próba elvégzése

## Slide 33: Nyilvánosság és tájékoztatás
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 34: A GRANOFARM csoport nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége (1)
Hatékonyabb az új típusú szerves trágya: Mezőhír, 2019. május
Versenyképes mezőgazdaság a célja a félegyházai gazdának, Félegyházai szemle, : XXIX. évfolyam 8. szám
A talaj minőségének javításán dolgoznak, Petőfi Népe Bács-Kiskun megyei napilap: 2020, LXXV. évfolyam, 122. szám.
Elmentem a vásárba félpénzzel, Mezőhír, 2021. július
Az egészséges élelmiszerek termelésén fáradozik Czakó Szabolcs, Félegyházi Szemle, 2021. augusztus
Nutri2Cycle projekt rendezvény, Soltub Kft, 2022. november 9.
Trágyák és talajkondicionálók – precíziós növénytermesztés, Agrárágazat, 2022. december
Termésnövelő anyagokat fejlesztünk, Agrárágazat, 2023. május
Egy precíziós szervestápanyag-utánpótlási technológia kidolgozásáról: Agrárágazat, 2023. július

## Slide 35: A GRANOFARM csoport nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége (2)
Szántóföldi szemle, 2021. július 13-án

## Slide 36: A GRANOFARM csoport nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége (3)
Szakmai nap Kecskeméten, 2022. december 2-án

## Slide 37: A GRANOFARM csoport nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége (4)
Projektzáró rendezvény Gödöllőn, Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem, 2023. december 6.

## Slide 38: A GRANOFARM csoport nyilvánosság és tájékoztatás tevékenysége (5)
Profil feltöltése az Enterprise Europe Network adatbázisba, 2023. decemberben; közreműködő: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara segítségével
i2CONNECT projekt adatbázisban profil feltöltése.
Az i2connect célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók interaktív innovációs folyamatokba való bevonása és támogatása a szaktanácsadók és szaktanácsadó szervezetek kompetenciáinak fejlesztése által. Az innováció ösztönzése azért különösen fontos, mert kulcsszerepet játszik a gyakran ellentmondásos kihívásoknak való megfelelésben, a folyamatos alkalmazkodásban és az új lehetőségek kihasználásában.

## Slide 39: Agrártámogatások
Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása – GRANOFARM

## Slide 40: Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
A pályázati felhívás kódszáma: VP4-10.1.1-21
A támogatási kérelmeket 3 éves időtartamra lehet benyújtani. Elnyert támogatás esetén a kötelezettség vállalás időszaka 2024. december 31-ig tart.
A támogatás célja:
a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése,
környezettudatos gazdálkodás megvalósítása,
minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése,
integrált növényvédelem alkalmazása,
talaj regeneráló szerves-tápanyag utánpótlás megvalósítása istálló- és zöldtrágya alkalmazásával.
Támogatás mértéke tematikus előíráscsoportonként:
Horizontális szántó: 338 EUR/ha/év.

## Slide 41: Agrártámogatások: ökológiai gazdálkodás támogatása
2021 év őszén VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámmal jelent meg pályázat az ökológiai gazdálkodás támogatására.
Sikeres pályázás esetén a kötelezettségvállalás időszaka 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.
A VP-ben két alintézkedés vonatkozik az ökológiai gazdálkodás támogatására:
1. ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és
2. ökológiai gazdálkodás fenntartása alintézkedések
A projekt szempontjából meghatározó szántóföldi művelési ág esetén:
ökológiai gazdálkodásra átállás támogatása: 458 EUR/ha/év,
ökológiai gazdálkodás fenntartása: 349 EUR/ha/év.

## Slide 42: Agrártámogatások: Agro-ökológiai program, 2023
Célkitűzés: környezet-és klímatudatos gazdálkodási gyakorlat alkalmazása.
Választható jó gyakorlatok szántóföldi művelési ágban:
talajtakarás alkalmazása,
növénytermesztés diverzifikációja,
forgatás nélküli talajművelés alkalmazása,
talaj- és növénykondicionáló készítmények alkalmazása,
mikrobiológiai készítmények alkalmazása.
Támogatás mértéke: nem csökkenhet 60,64 euró/hektár alá és nem emelkedhet 105 euró/hektár fölé.

## Slide 43: Kapcsolatfelvétel
Szolnoky Tamás ügyvezető, projektvezető, Agrogeo Kft.
Mobil: 70-279-4747
E-mail: agrogeo@mail.opticon.hu
Web: www.agrogeo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/agrogeokft/